## Slide 1: 毕业设计中期答辩
赞助企业：苏州博众精工科技有限公司
指导老师：贾磊
2018年4月13日

## Slide 2: 基于Kinect2.0的快递盒子位姿识别算法开发
胡国栋、赵申、查永春
2018年4月13日

## Slide 3: 目录 Contents
1
项目背景
2
研究现状
4
基于深度学习的方法
5
基于模板匹配的方法
6
分工及未来计划
3
设备及环境准备
7
项目管理

## Slide 4: 项目背景
网购的热潮，快递行业迎来了前所未有的井喷式增长。
实现快递分拣的自动化迫在眉睫。

## Slide 5: 项目目标
基于Kinect2.0实现不同大小，不同形状盒子的三维位姿识别。
实现单个盒子的位姿识别
实现多个盒子的位姿识别
实现不同大小盒子的位姿识别
实现不同形状盒子的位姿识别

## Slide 6: 研究现状：基本方法
同物多形
传统位姿估计方法
单目视觉
多目视觉
扫描激光雷达
双目视觉
多传感器融合
基于学习的位姿估计方法
稀疏特征方法
稠密特征方法
模板匹配方法

## Slide 7: 项目管理
与企业的沟通
时间 | 沟通方式
2018年3月17日星期六 | 小组到企业访问
2018年3月24日星期六 | 向企业提交周报
2018年3月31日星期六 | 向企业提交周报
2018年4月7日星期二 | 向企业提交周报

## Slide 8: 项目管理
priority | customer need | design feature | design specification
1 | 价格 | 材料选择 | 低成本元件
2 | 精度 | 算法选择 | 优化算法
3 | 对硬件要求低 | 简化问题 | 简化算法
4 | 算法鲁棒性 | 算法测试 | 改进算法
5 | 响应 | 点云模型 | 点云模型生成及处理
6 | 操作简单 | 用户GUI | 简化GUI界面
7 | 可移植性 | 程序封装 | 预留匹配接口
8 | Kinect2.0 | Kinect2.0 | Kinect2.0
客户需求分析

## Slide 9: 项目管理
QFD
关键工程指标：低成本元件，
优化算法，改进算法

## Slide 10: 项目管理
WBS

## Slide 11: 项目管理
WBS

## Slide 12: 进度甘特图

## Slide 13: 进度甘特图

## Slide 14: 进度甘特图

## Slide 15: 设备及环境准备：Kinect2.0 标定原理
标定原理方程：
世界坐标系重合相机坐标系：
相机参数求解方程：

## Slide 16: 设备及环境准备：Kinect标定过程
标定板准备
7*10
37mm
Kinect相机拍照
深度图100张
彩色图100张
Matlab标定
内参
外参

## Slide 17: 设备及环境准备：Kinect标定结果
内容 | 深度相机 （标定参数） | 深度相机 （内置参数） | 彩色相机
FocalLengthX | 366.3729 | 367.993 | 1060.6
FocalLengthY | 366.0380 | 367.993 | 1061.7
PrincipalPointX | 256.2623 | 258.112 | 952.8
PrincipalPointY | 211.1178 | 208.248 | 541.8
RadialDistortionFourthOrder |  | -0.272636 | 
RadialDistortionSecondOrder |  | 0.0839675 | 
RadialDistortionSixthOrder |  | 0.101242 | 

## Slide 18: 设备及环境准备：Kinect标定结果
Chart: 深度相机出厂参数和标定参数对比
| FocalLengthX | FocalLengthY | PrincipalPointX | PrincipalPointY
标定参数 | 366.3729 | 366.038 | 256.2623 | 211.1178
出厂参数 | 367.993 | 367.993 | 258.112 | 208.248
从下图可看出，标定结果与出产自带深度相机参数高度吻合，这从侧面验证了我们的标定方法是准确的

## Slide 19: 基于深度学习的方法：大致思路
通过特征分割
寻找特征点
SolvePnP算法获得姿态
人工神经网络分割
点云匹配模型
获得姿态
Linemod算法
非极大值抑制算法定位
获得姿态

## Slide 20: 基于深度学习的方法：预先准备
颜色
HSV色彩空间
形状
立方体轮廓

## Slide 21: 基于深度学习的方法：预先测试
HSV值40,60,215
六边形

## Slide 22: 基于深度学习的方法：SolvePnP
获得相机参数后，可以用SolvePnP
算法，通过输入选取的特征点，可
以获得旋转向量和平移向量从而得
到物体的姿态。

## Slide 23: 基于深度学习的方法：预先测试
问题1：光照和阴影导致HSV阈值不同，导致鲁棒性极差
问题2：对遮挡，叠加等组合姿态的多个箱子识别精准度极差

## Slide 24: 基于深度学习的方法：YOLO模型
YOLO将物体检测问题处理成回归问题，只用一个卷积神经网络便可以直接预测bounding box 和类别概率。
优点：速度快，计算力要求小

## Slide 25: 基于深度学习的方法：测试YOLO模型
模型选择：YOLOv2-Tiny
环境配置：Windows，Python, darkflow, Tensorflow, Cuda, CuDNN
测试数据集：PASCAL VOC数据集

## Slide 26: 基于深度学习的方法：训练YOLO模型
准备一千张箱子照片作为训练集
编写程序标签数据集
用darkflow进行训练
BOX

## Slide 27: 基于深度学习的方法：训练结果
识别率：0.07%
识别率：0.1%
识别率：3.01%
识别率：99%

## Slide 28: 基于深度学习的方法：训练总结
训练后的模型只对特定角度的箱子敏感
数据集数量和种类不够，需要从多个角度拍摄训练集
训练的模型对组合状态的箱子分割效果不好
针对边界分割，多加入组合箱子的数据结构，或者更换模型(Mask-RCNN，R-SSD)
99%
Vs
0.47%

## Slide 29: 基于点云模板匹配的方法：处理流程
点云预处理
滤波
生成模板
点云分割
欧几里得集群提取
点云配准
ICP配准
点云模板
姿态估算
旋转矩阵（R）
平移矩阵（T）

## Slide 30: 基于点云模板匹配的方法：点云滤波
基于统计学方法滤除离群值

## Slide 31: 基于点云模板匹配的方法：生成模板
测量盒子实际尺寸：125mm*168mm*62mm
Matlab生成六个面的空间坐标
pcl库将空间坐标生成点云文件

## Slide 32: 基于点云模板匹配的方法：点云分割
欧几里得集群提取算法：将点云在空间按网格划分，根据最近邻算法确定集群

## Slide 33: 基于点云模板匹配的方法：点云配准
ICP算法：基于最小二乘法的最优配准方法。该算法重复进行选择对应关系点对， 计算最优刚体变换，直到满足正确配准的收敛精度要求。
ICP算法迭代50次的结果
绿色代表模板
白色代表待识别是对象
红色为配准后结果

## Slide 34: 基于点云模板匹配的方法：姿态估算
ICP配准算法获得点云模板到目标物体的变换矩阵，包括旋转矩阵和平移矩阵，如下：
在点云模板上选定抓取点坐标P[x y z]后根据R，T计算出目标抓取点：D=P+T

## Slide 35: 任务分工
胡国栋
项目管理、Kinect相机标定
赵申
基于深度学习的方法
查永春
基于模板匹配的方法

## Slide 36: 未来计划
完善模板匹配方法：
  尝试更多的点云分割算法，找到最适合的选择
  尝试更多点云配准方法
探索新的姿态识别方法：
  基于吸附式抓取：寻找面中心点
  点云+深度学习方法
使用深度学习算法进行分割
使用Linemod算法：基于2d与3d特征的识别算法
搭建测试平台，验证流程准确度
封装算法，简化操作界面

## Slide 37: 谢谢！